Типаж двигателей Cummins

| Соответствие экологическому уровню | Модель | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Рабочий объем, л | n ном, об/мин | Ne, брутто, кВт (л.с.) | Ne, нетто, кВт (л.с.) | Мкр max (брутто), Нм | Мкр max (нетто), Нм |
| Правила ООН 96-01 | L360 20* | Р-6 | 8,9 | 2200 | 264 (359)/2200 | Нет данных | 1480/1400 | Нет данных |
| ЕВРО-3 | 4ISBe185 | Р-4 | 4,5 | 2500 | 136 (185)/2500 | 133 (181)/2500 | 650/1200-1700 |  |
|  | 6ISBe210 | Р-6 | 6,7 |  | 155 (210)/2500 | 150,3 | 800/1200-1700 |  |
|  | 6ISBe245 |  |  |  | 180 (245)/2500 | 174,3 | 925/1200-1700 |  |
|  | 6ISBe270B |  |  |  | 198 (269)/2500 | 201,2 | 970/1200-1700 |  |
|  | 6ISBe285 |  |  |  | 210 (285)/2500 | 207,2 |  |  |
|  | 6ISBe300 |  |  | 2300 | 223 (299)/2300 | 207 (281)/2300 | 1110/1500 |  |
|  | 6ISBe300 REPTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISXe535 30 |  | 14,9 | 2000 | 399 (542)/2000 | 397,9 (541)/2000 | 2508/1100-1500 | 2504/1100 |
| Правила ООН 96-02 | ISB6.7 250 | Р-6 | 6,7 | 2500 | 194 (260)/2300 | 192,4 (261)/2300 | 990/1500 | 990/1500 |
|  | ISB6.7 275 |  |  |  | 205 (278)/2500 | 203,6 (276)/2300 | 990/1500 | 990/1300 |
|  | ISB6.7 300 |  |  |  | 229 (311)/2300 | 225,6 (306,8)/2300 | 1100/1700 | 1083/1700 |
|  | QSX15-560 |  | 14,9 | 1800 | 418 (568)/1800 | 412,5 (561)/1800 | 2365/1400 | 2510/1400 |
|  | QSX15-600 |  |  | 2100 | 447 (608)/2100 | 441,1 (600)/2100 | 2542/1400 | 2548/1400 |
| ЕВРО-4 | ISF3.8s4 168 | Р-4 | 3,8 | 2600 | 125 (170)/2600 | 122 (166)/2600 | 600/1300-1700 | 592/1300-1700 |
|  | ISB4.5e4 185 |  | 4,5 | 2500 | 132 (180)/2500 | 130 (177)/2500 | 700/1200-1600 | 686/1400 |
|  | ISB4.5e4 185B |  |  |  | 136 (185)/2300 | 131 (178)/2300 | 700/1200-1600 | 686/1400 |
|  | ISB6.7e4 245 | Р-6 | 6,7 |  | 184 (250)/2300 | 178 (242)/2500 | 950/1200-1800 | 925/1400 |
|  | ISB6.7e4 270B |  |  | 2300 | 192 (261)/2100 | 188 (255)/2300 | 970/1200-1700 | 940/1400 |
|  | ISB6.7e4 300 |  |  | 2500 | 219 (298)/2500 | 219 (298)/2500 | 1100/1300-1800 | 1097/1400 |
|  | ISB6.7e4 300 REPTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISLe400 40 |  | 8,9 | 2100 | 294 (400)/2100 | 287 (390)/2100 | 1700/1400 | 1680/1400 |
|  | ISLe400 40 REPTO |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕВРО-5 | ISF3.8s5 168 | Р-4 | 3,8 | 2600 | 125 (170)/2600 | 122 (166)/2600 | 600/1300-1700 | 592/1300 |
|  | ISB4.5E5 185 |  | 4,5 | 2500 | 136 (185)/2300 | 130,6 (177)/2500 | 700/1200-1500 | 688/1200 |
|  | ISB6.7E5 250 | Р-6 | 6,7 |  | 178 (242)/2500 | 178 (242)/2500 | 937/1300 | 938/1200 |
|  | ISB6.7E5 250B |  |  | 2300 | 175 (238)/2300 | 180,5 (245)/2300 | 1007/1300 | 1008/1200 |
|  | ISB6.7E5 285 |  |  | 2500 | 204 (278)/2500 | 208 (283)/2500 | 1007/1300 | 1008/1200 |
| ЕВРО-5 | ISB6.7E5 300 | Р-6 | 6,7 | 2500 | 215 (292)/2500 | 215,4 (292)/2500 | 1087/1300 | 1088/1200 |
|  | ISB6.7E5 300 REPTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISL400 50 | Р-6 | 8,9 | 2100 | 294 (400)/2100 | 287 (390)/2100 | 1700/1400 | 1682/1400 |
|  | ISL400 50 REPTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISG12E5 410 | Р-6 | 11,8 | 1900 | 309 (420)/1800 | 308 (418)/1800 | 2100/1000-1400 | 2093/1400 |
|  | ISG12E5 440 |  |  |  | 332 (452)/1800 | 331 (450)/1800 | 2200/1000-1400 | 2193/1400 |
| ЕВРО-6 | ISB6.7E6C260 | Р-6 | 6,7 | 2300 | 194 (263)/2300 | Нет данных | 1000/1100-1800 | Нет данных |
|  | ISB6.7E6C290 |  |  |  | 217 (295)/2300 |  | 1100/1200-1800 |  |
|  | ISB6.7E6C320 |  |  |  | 239 (325)/2300 |  | 1200/1100-1800 |  |
|  | L9E6C400* |  | 8,9 | 2100 | 298 (405)/2100 |  | 1700/1400 |  |

*применение не подтверждено испытаниями автомобилей